תקציר הוראות הפעלה – Eole

(יש להיעזר במדריך ההפעלה באנגלית המצורף למערכת) :

כפתורי תפעול:

|  | ON- לחץ והחזק שנייה אחת OFF- לחץ והחזק במשך 2 שניות תאורה- לחץ לחיצה קצרה להדלקה, ועוד לחיצה קצרה אחת לכיבוי. |
| --- | --- |
|  | למעלה- כאשר מתכנתים את המכשיר הפעלה/הפסקה- מצב טיימר |
|  | למטה- כאשר מתכנתים את המכשיר אתחול/מספר מדידות- מצב טיימר |
|  | תכנות המכשיר |
|  | אתחול המכשיר- לחץ והחזק למשך 3 שניות |

הגדרות תצורה

על מנת להיכנס למצב תכנות הגדרות התצורה, לחץ לחיצה אחת על מקש , לחיצה נוספת, פירושה אישור ההגדרה באם חל שינוי כלשהו. במידה ולא חל שינוי, פירושה מעבר להגדרה הבאה.

שינוי הגדרות יחול על ידי שימוש בכפתורי  ו- .

הגדרות:

- יחידות מדידת מהירות הרוח- ניתן לבחור בין-  knots(קשר), km/h(קמ"ש),  m/s (מטר לשנייה), (foot per second) fps ו-bft (סולם בופור),  יחידת המדידה שנבחרה תוצג בפינה הימנית העליונה. באם לא נבחרה יחידת מדידה, יחידת המדידה שתישאר היא beaufort (bft).

- יחידות הטמפרטורה : צלסיוס, פרנהייט, - עומס קור בפרנהייט, - עומס קור בצלסיוס.

- הגדרת הזמן לפיו יחושב ממוצע הרוח- ניתן לבחור בין 3, 6, 30 (שניות), 1, 6, 30 (דקות), 1, 6, 12, 24 (שעות). או טיימר  . הטיימר מאפשר למדוד ממוצע רוח בין - התחלה (לחץ ) ו-הפסקה (לחץ ). זמן זה מוצג בשורה התחתונה של המסך. בטיימר זה, ישנה גם אפשרות לבצע ממוצע בין מספר מדידות (כאשר שעון הטיימר רץ, לחץ , שעון הטיימר יהבהב והממוצע לא יתחשב בזמן זה, עד ללחיצה חוזרת על מקש ).  מקש , גם מאפשר לאפס את שעון הטיימר.

- תצוגת הטמפרטורה והרוח:
יש לבחור בין תצוגת ---, MIN, AV, MAX. אם נבחר AV הממוצע של הרוח ושל הטמפרטורה מוצג (רוח- במרכז התצוגה, טמפרטורה- בתחתית). שאר הפרמטרים מתייחסים רק לטמפרטורה. (לא לעומס קור).

מדידת רוח

יש להוריד את מכסה הפלסטיק. מד הרוח מודד ברגישות המרבית כאשר הוא מוצב בצורה אנכית ומודד בצורה המדויקת ביותר כאשר ציר הפרופלור אנכי לכיוון הרוח.

מהירות הרוח הנוכחית- מוצגת בשורה העליונה

מהירות הרוח המקסימאלית – מוצגת בשורה האמצעית.

תצוגת הרוח המקסימאלית מציגה את ערך מהירות הרוח הגבוה ביותר שנמדד, על פי זמן הממוצע שנקבע. ערך זה מתאפס כאשר מתבצע אתחול למכשיר.

ממוצע מהירות הרוח – מוצג בשורה התחתונה